1. Профилированный лист С-8, МП-20, С-21 оцинкованный и с полимерным покрытием

Длина листа от 0,5м.п. до 12,0м.п., заказы длиной более 12,0м.п. в производство принимаются только по согласованию. Минимальная квадратура заказа в межсезонье от 30м2,  в сезон от 50м2. Заказ менее 30 м2 производиться с открытой датой максимум 3 недели и согласно графика проката.  Толщина металла для проката профилированного листа с-8, МП-20, С-21 от 0,35мм до 0,7мм.

Для профилированных листов используется следующие виды упаковки:

- Упаковка для профнастила (воздушно-пузырьковая пленка, деревянный брусок, металлическая лента для стяжки).

- Поддон для профнастила (деревянный поддон, воздушно-пузырьковая пленка, деревянный брусок, металлическа лента для стяжки).

- Упаковка для цинка (деревянный брусок, металлическая лента для стяжки).

- Упаковка  ВПП (воздушно-пузырьковая пленка).

Дозаказ продукции (на один и тот же объект), обязательно указывать в примечании номер более раннего заказа во избежание разнооттеночности.

Рекомендуемое количество в пачку

| Макс. длина листов в пачке | Кол-во листов в пачке, не более |
| --- | --- |
| До 4м.п. | 100 шт. (при толщине металла 0,35-0,7мм) |
| До 6м.п. | 100 шт. (при толщине металла 0,35-0,5мм), 70 шт. (при толщине 0,7мм) |
| До 12,0м.п. | 50 шт. (при толщине 0,35-0,45мм), 45 шт. (0,5мм), 35 шт. (0,7мм) |

Профилированный лист С-8, МП-20, С-21 в кол-ве до 5 листов не упаковываем.

Профилированный лист С-8, МП-20, С-21 в кол-ве 5 листов и длиной более 6м, в производство принимаются только по согласованию и при наличии гарантийного письма (проблемы с хранением на складе).

На длинные листы, кол-вом менее 10шт., нельзя укладывать короткие листы, кол-во которых превышает более чем в 2 раза, их необходимо делить на разные пачки или упаковывать на поддон.

.

2. Профилированный лист НС-35 оцинкованный и с полимерным покрытием

Длина листа от 0,5м.п. до 12,0м.п., заказы длиной более 12,0м.п. в производство принимаются только по согласованию. Минимальная квадратура заказа в межсезонье от 30м2,  в сезон от 50м2. Заказ менее 30 м2 производиться с открытой датой максимум 3 недели и согласно графика проката.  Толщина металла для проката профилированного листа НС-35 от 0,4мм до 0,8мм.

Для профилированных листов используется следующие виды упаковки:

- Упаковка для профнастила (воздушно-пузырьковая пленка, деревянный брусок, металлическая лента для стяжки).

- Поддон для профнастила (деревянный поддон, воздушно-пузырьковая пленка, деревянный брусок, металлическа лента для стяжки).

3.   Упаковка для цинка (деревянный брусок, металлическая лента для стяжки).

4.   Упаковка  ВПП (воздушно-пузырьковая пленка).

Рекомендуемое количество в пачку

| Макс. длина листов в пачке | Кол-во листов в пачке, не более |
| --- | --- |
| До 6м.п. | 100 шт. (при толщине металла 0,4-0,5мм) |
| До 6м.п | 70 шт. (при толщине металла 0,55-0,8мм) |
| До 12,0м.п. | 45 шт. (при толщине 0,4-0,5мм), 30 шт. (0,55-0,8мм) |

1.Профилированный лист НС-35  в кол-ве до 5 листов не упаковываем.

2.Профилированный лист НС-35 в кол-ве 5 листов и длиной более 6м, в производство принимаются только по согласованию и при наличии гарантийного письма.

3.На длинные листы, кол-вом менее 10шт., нельзя укладывать короткие листы, кол-во которых превышает более чем в 2 раза, их необходимо делить на разные пачки или упаковывать на поддон.

3. Профилированный лист Н-60, Н-75 оцинкованный и с полимерным покрытием

Длина листа от 0,5м.п. до 12,0м.п., заказы длиной более 12,0м.п. в производство принимаются только по согласованию. Минимальная квадратура заказа в межсезонье от 30м2,  в сезон от 50м2. Заказ менее 30 м2 производиться с открытой датой максимум 3 недели и согласно графика проката.  Толщина металла для проката профилированного листа Н-60, Н-75 от 0,7мм до 0,9мм по паспорту станка.

. Для профилированных листов используется следующие виды упаковки:

- Упаковка для профнастила (воздушно-пузырьковая пленка, деревянный брусок, металлическая лента для стяжки).

- Поддон для профнастила (деревянный поддон, воздушно-пузырьковая пленка, деревянный брусок, металлическа лента для стяжки).

- Упаковка для цинка (деревянный брусок, металлическая лента для стяжки).

- Упаковка  ВПП (воздушно-пузырьковая пленка).

- Для упаковки продукции из цинка желательно использовать только металлическую ленту.

| Макс. длина листов в пачке | Кол-во листов в пачке, не более |
| --- | --- |
| До 6м.п. Н-60 | 50 шт. (при толщине металла 0,7 – 0,9мм) |
| До 12,0м.п. Н-60 | 25 шт. (0,7 – 0,9 мм учитывать вес пачки и согласовывать с клиентом) |

| Макс. длина листов в пачке | Кол-во листов в пачке, не более |
| --- | --- |
| До 6м.п. Н-75 | 30 шт. (при толщине металла 0,7 – 0,9мм) |
| До 12,0м.п. Н-75 | 25 шт. (0,7 – 0,9 мм учитывать вес пачки и согласовывать с клиентом) |

4. Металлочерепица «Супермонтерей», «Панорама» с полимерным покрытием

Длина листа от 0,85м.п. до 8,0м.п. Минимальная квадратура заказа в межсезонье от 30м2,  в сезон от 50м2. Заказ менее 30 м2 производиться с открытой датой максимум 3 недели и согласно графика проката. Толщина металла для проката металлочерепицы от 0,4 до 0,5мм (только с полимерным покрытием). Для металлочерепицы используется только 2 вида упаковки (стандартная и поддон). Дозаказ продукции (на один и тот же объект), обязательно указывать в примечании номер более раннего заказа во избежание разнооттеночности.

| Макс. длина листов в пачке | Кол-во листов в пачке, не более |
| --- | --- |
| До 4м.п. | 80 шт. (при толщине металла 0,4-0,5мм) |
| До 6м.п. | 50 шт. (при толщине металла 0,4-0,5мм) |
| До 8,0м.п. | 40 шт. (при толщине 0,4-0,5мм) |

1.Металлочерепица в кол-ве до 5 листов не упаковываем.

2. Металлочерепица в кол-ве 5 листов и длиной более 6м, в производство принимаются только по согласованию и при наличии гарантийного письма.

3.На длинные листы, кол-вом менее 10шт., нельзя укладывать короткие листы, кол-во которых превышает более чем в 2 раза, их необходимо делить на разные пачки или упаковывать на поддон.

5. Плоский лист оцинкованный и с полимерным покрытием

Толщина металла для проката плоского листа от 0,35мм до 1мм.  Для плоского листа используется только 2 вида упаковки (свернуть в рулон и поддон). Дозаказ продукции (на один и тот же объект), обязательно указывать в примечании номер более раннего заказа во избежание разнооттеночности. Защитная плёнка на оцинкованное покрытие не наносится.

| Макс. длина листов в пачке | Кол-во листов в пачке, не более |
| --- | --- |
| До 2м.п. | 100 шт. (при толщине металла 0,35-0,5мм), 80шт (0,7мм) |
| До 2,5м.п. | 100 шт. (при толщине металла 0,35-0,45мм), 70 шт. (0,5мм), 50шт. (0,7мм) |
| До 3м.п. | 50 шт. (при толщине 0,5-0,7мм) |

Заказы от 2м до 20м толщиной от 0,35 до 0,4 мм могут сворачиваться в рулоны. Рулоны могут быть упакованы на поддон не более 10 шт. Плоский лист (скрутка в рулон) длиной менее 2м в производство не принимается.. При толщине 0,35мм плоский лист ВСЕГДА упаковывается на поддон.

6. Металлический сайдинг с полимерным покрытием

Толщина металла для проката металлического сайдинга от 0,35мм до 0,5 мм. Длина листа от 0,5м до 6м. сайдинг длиной более 6 метров принимается только по согласованию. Для металлического сайдинга используется 3 вида упаковки (упаковка для сайдинга, поддон и короб). Дозаказ продукции (на один и тот же объект), обязательно указывать в примечании номер более раннего заказа во избежание разнооттеночности. Защитная плёнка на сайдинг не наносится.

| Макс. длина листов в пачке | Кол-во листов в пачке, не более |
| --- | --- |
| До 4м.п. | 15 шт. |
| До 6м.п. | 10 шт. |

Заказы объёмом более 500м2 упаковываются на поддон. Также мы предлагаем короб для упаковки объёмных заказов для лучшей сохранности материала (например, при отправке через транспортную компанию или отгрузка фурой).

Количество панелей и размер поддонов:

- Корабельная доска+брус до 60 панелей на поддон размером 6050 мм*400 мм

- Евробрус+бревно до 60 панелей на поддон размером 6050 мм*400 мм

- Корабельная доска от 60 до 200 панелей на поддон размером 6050 мм*800 мм

- Евробрус+бревно от 60 до 200 панелей на поддон размером 6050 мм*800 мм

- Брус от 100 до 200 панелей на поддон размером 6050 мм*1000 мм

- Брус от 60 до 120 панелей на поддон размером 6050 мм*800 мм

7. Профилированный лист НС-44 оцинкованный и с полимерным покрытием

Длина листа от 0,5м.п. до 12,0м.п., заказы длиной более 12,0м.п. в производство принимаются только по согласованию. Минимальная квадратура заказа в межсезонье от 30м2,  в сезон от 50м2. Заказ менее 30 м2 производиться с открытой датой максимум 3 недели и согласно графика проката.  Толщина металла для проката профилированного листа НС-44 от 0,4 мм до 1,0 мм по паспорту станка.

. Для профилированных листов используется следующие виды упаковки:

- Упаковка для профнастила (воздушно-пузырьковая пленка, деревянный брусок, металлическая лента для стяжки).

- Поддон для профнастила (деревянный поддон, воздушно-пузырьковая пленка, деревянный брусок, металлическа лента для стяжки).

- Упаковка для цинка (деревянный брусок, металлическая лента для стяжки).

- Упаковка  ВПП (воздушно-пузырьковая пленка).

Рекомендуемое количество в пачку

| Макс. длина листов в пачке | Кол-во листов в пачке, не более |
| --- | --- |
| До 6м.п. | 100 шт. (при толщине металла 0,4-0,5мм) |
| До 6м.п | 70 шт. (при толщине металла 0,55-1,0 мм) |
| До 12,0м.п. | 45 шт. (при толщине 0,4-0,5мм), 30 шт. (0,55-1,0 мм) |